# ΕΤΟΣ 2011

ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ ΚΑΙ               ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΟ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ                                                                                                                                                                    ΣΕΡΡΩΝ

ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ: Τζιούφας Αναστάσιος

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Κουτούπης Γεώργιος

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ:

- ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1  Η 	Πόλη των Σερρών

1.2  Το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Σερρών

1.3   Σχολές και τμήματα του Τ.Ε.Ι Σερρών

- ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

  - Υπάρχον τοπογραφικό

  - Προβλήματα υπάρχοντος τοπογραφικού

  - Πρόταση ανασχεδιασμού υπάρχοντος τοπογραφικού

- ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ

  - Υπάρχον κτήριο

  - Προτάσεις ανασχεδιασμού του κτηρίου

  - Περιγραφή επανασχεδιασμού κτηρίου Γ

  - Υλικά

- ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΚΤΗΡΙΟΥ

  - Σχέδιο τοπογραφικού

  - Κατόψεις κτηρίου Γ

  - Τομές κτηρίου Γ

  - Όψεις κτηρίου Γ

  - Φωτογραφίες κτηρίου Γ

  - Τρισδιάστατο σχέδιο κτηρίου Γ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

1.1 Η πόλη πρώτη φορά εμφανίζεται στην ιστορία στις αρχές του 5ου αιώνα π.Χ. Την αναφέρει ο Ηρόδοτος με το όνομα Σίρις και τον εθνικό προσδιορισμό ¨Παιονική¨, τους δε κατοίκους Σιροπαίονες.

Οι Σέρρες αναφέρονται σαν έδρα Επισκοπής και τον 6ο αιώνα είναι μια από τις σπουδαιότερες πόλεις της 7ης Επαρχίας του Βυζαντινού κράτους. Από τον 8ο αιώνα, ο ρόλος των Σερρών στην Ελληνική ιστορία γίνεται πρωταγωνιστικός και η πόλη θεωρείται η πιο επίσημη ανάμεσα στο Νέστο και Στρυμόνα.

Τέχνες και αρχιτεκτονική στον νομό Σερρών

Τα αρχαιότερα έργα γλυπτικής που βρέθηκαν στις Σέρρες είναι της ρωμαϊκής εποχής. Δείγματα ζωγραφικής δεν έχουμε από την αρχαιότητα. Η ζωγραφική παρουσίασε ακμή στις Σέρρες κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο. Σπουδαίο κέντρο μιας αδιάλειπτης ζωγραφικής κίνησης υπήρξε το περίφημο μοναστήρι του Προδρόμου Σερρών, που ιδρύθηκε το 1276. Στο μοναστήρι υπάρχουν εικονογραφίες του 14ου αιώνα, από τις πιο ενδιαφέρουσες στη χώρα μας.

Το παλιότερο και πολυτιμότερο κτίριο των Σερρών είναι ο αναστηλωμένος ναός των Αγίων Θεοδώρων (Παλιά Μητρόπολη), μεγάλη ορθογώνια ελληνιστική βασιλική, τρίκλιτη. Η αρχική κατασκευή της ανάγεται σε χρόνους παλαιοχριστιανικούς και κατά καιρούς δέχτηκε διάφορες προσθήκες και επισκευές. Κτίριο αξιόλογο είναι και ο Άγιος Νικόλαος στην Ακρόπολη, κοιμητηριακός ναός με κρύπτη, πιθανόν του 11ου αιώνα . Χαρακτηριστικά αρχιτεκτονικά μνημεία των αρχών ίσως του 14ου αιώνα είναι και οι ναοί του Αγίου Γεωργίου Κρυονερίτη και του Αγίου Ιωάννου Προδρόμου (Προδρομούδι).

Αγίων Θεοδώρων

Παλιά αρχοντικά και ιδιωτικά κτίρια δε διασώθηκαν στις Σέρρες εξαιτίας των πολλών καταστροφών και ιδιαίτερα της τελευταίας πυρπόλησης του 1913. Χαρακτηριστικό δείγμα λαϊκής αρχιτεκτονικής μακεδονικού ρυθμού, είναι το σπίτι του Ζαπάρα που σώζεται στην Απάνω Καμενίκια. Τέλος  στην περίοδο της Τουρκοκρατίας, οι Σέρρες μεγαλώνουν πολεοδομικά.

1.2  Το 1979 ιδρύθηκε το ΚΑΤΕΕ Σερρών ενώ το 1983 με το νόμο 1404 ιδρύεται το T.E.I. Σερρών που ανήκει στην ανώτατη εκπαίδευση. To T.E.I, είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, αυτοδιοικείται στα πλαίσια του παραπάνω νόμου και του εσωτερικού κανονισμού ενώ υλοποιεί το δικαίωμα δωρεάν Παιδείας κάθε Έλληνα πολίτη.

Εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Σερρών

Το Σεπτέμβριο του 1993 το T.E.I. μεταφέρθηκε στις καινούργιες κτιριακές εγκαταστάσεις (500 μέτρα από το κέντρο της πόλης) που καλύπτουν έκταση 82.000τ.μ. 

Τα κτίρια αναλυτικά έχουν ως εξής: 

α) δύο κτίρια με συνολικό αριθμό 40 αιθουσών διδασκαλίας και 6 αμφιθέατρα

β) τέσσερα κτίρια στα οποία στεγάζονται τα εργαστήρια, δύο αμφιθέατρα και τα γραφεία καθηγητών, 

γ) το κτίριο της Διοίκησης του T.E.I. όπου στεγάζονται οι γραμματείες των σχολών καθώς και οι λοιπές υπηρεσίες, 

δ) το κτίριο βιβλιοθήκης, 

ε) γυμναστήριο εξοπλισμένο με όργανα για την άθληση των σπουδαστών, 

στ) συνεδριακό κέντρο με 2 αμφιθέατρα και μία αίθουσα συνεδριάσεων για την εξυπηρέτηση διεθνών και πανελληνίων συνεδρίων, καλλιτεχνικών και πολιτιστικών εκδηλώσεων.

Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η κατασκευή ενός ανοιχτού αμφιθεάτρου και τεσσάρων κτιρίων που χρηματοδοτήθηκε από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους:

- Φοιτητικό εστιατόριο – φοιτητική λέσχη

- Κτίριο αιθουσών διδασκαλίας – εργαστηρίων νέων τμημάτων.

- Κτίριο πολλαπλών χρήσεων όπου στεγάζονται το κέντρο λειτουργίας και διαχείρισης δικτύου, το κέντρο ηλεκτρονικών υπολογιστών, και θα στεγαστούν σύντομα το κέντρο ξένων γλωσσών και το ινστιτούτο δια βίου εκπαίδευσης.

- Κυλικείο

Για την ολοκλήρωση του κτιριολογικού προγράμματος του Ιδρύματος προβλέπεται ακόμη η κατασκευή σπουδαστικής εστίας, κλειστό γυμναστήριο καθώς και ανοιχτοί χώροι αθλοπαιδιών (ποδόσφαιρο, μπάσκετ, βόλεϊ, τένις, κλπ). 

Ο συνολικός αριθμός των εγγεγραμμένων σπουδαστών ανέρχεται στους 12.000 ενώ ο αριθμός του διδακτικού προσωπικού στα 400 μέλη.

1.3  Στο T.E.I. Σερρών λειτουργούν τρεις Σχολές με τα Τμήματα τους:

Η Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών (Σ.Τ.ΕΦ.) που αποτελείται από τα τμήματα:

- Μηχανολογίας

- Πολιτικών Δομικών Έργων (Π.Δ.Ε.)

- Πληροφορικής και Επικοινωνιών

- Γεωπληροφορικής και Τοπογραφίας

Η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (Σ.Δ.0.) που αποτελείται από τα τμήματα:

- Διοίκησης Επιχειρήσεων

- Λογιστικής

Η (νέα) Σχολή Γραφικών Τεχνών και Καλλιτεχνικών Σπουδών (Σ.Γ.Τ.Κ.Σ.) που αποτελείται από τα τμήματα:

- Εσωτερικής Αρχιτεκτονικής, Διακόσμησης και Σχεδιασμού Αντικειμένων

- Γραφιστικής

2.ΑΝΑΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΟΝ

2.1  Το υπάρχον τοπογραφικό περιέχει τα κτήρια, θέσεις στάθμευσης, εξωτερικό αμφιθέατρο, δρόμοι κίνησης αυτοκινήτων, πεζόδρομοι και κάποιες εκτάσεις πράσινου και δέντρων.

Τοπογραφικό ΤΕΙ Σερρών.

2.2 Τα προβλήματα του υπάρχοντος τοπογραφικού είναι η άνιση κατανομή των χώρων που προβλέπονται για τους πεζούς και τα οχήματα. Πιο συγκεκριμένα η διέλευση των πεζών είναι αρκετά δύσκολη και επικίνδυνη αφού στο μεγαλύτερο μέρος της έκτασης υπερτερούν οι θέσεις στάθμευσης και  οι δρόμοι διέλευσης οχημάτων με αποτέλεσμα την δύσκολη μετακίνηση των πεζών, από την στιγμή που υποχρεούνται να διασχίζουν τους δρόμους οπού διέρχονται τα οχήματα. Τα πεζοδρόμια υπάρχουν σε μερικά τμήματα της έκτασης, τα οποία δεν επαρκούν για την άνετη κίνηση των σπουδαστών  και την ασφαλή διέλευση τους. (βλ. εικόνα 1,2)

Εικόνα 1

Εικόνα 2

Ένα ακόμη πρόβλημα που αντιμετωπίζει το ΤΕΙ Σερρών είναι ότι υπερτερεί η άσφαλτος σε σχέση με το πράσινο. Το οποίο επηρεάζει την καθημερινότητα των ανθρώπων που κινούνται μέσα σε αυτό. (βλ. εικόνα 3,4)

Εικόνα 3

Εικόνα 4

Τέλος τα κομμάτια των εκτάσεων που περιβάλλονται από πράσινο δεν χρησιμοποιούνται σωστά αφού οι σπουδαστές δεν μπορούν να κάτσουν λόγω ανεπάρκειας καθισμάτων και διαδρόμων. (βλ. εικόνα 5)

Εικόνα 5

2.3  Η πρόταση για την αναδιαμόρφωση του υπαίθριου χώρου έχει σκοπό την βέλτιστη λειτουργία και σωστή κατανομή της έκτασης του ΤΕΙ. Αρχικά αφαιρέθηκαν οι θέσεις στάθμευσης από τον χώρο που προϋπήρχαν και τοποθετήθηκαν περιμετρικά του ΤΕΙ έτσι ώστε να εκμεταλλευθεί πλήρως ο κεντρικός υπαίθριος χώρος και ταυτόχρονα να δημιουργηθούν καινούριες θέσεις στάθμευσης. Αφού δημιουργήθηκαν οι νέες θέσεις στάθμευσης, τοποθετήθηκαν και οι νέες διαδρομές οχημάτων και πεζών, όπου οι κύριες διαδρομές τους είναι περιμετρικά όλων τον κτηρίων έτσι ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία οχημάτων έκτακτης ανάγκης και αναπήρων. Γι’ αυτό και οι διαδρομές αυτές έχουν πρόσβαση με όλα τα κτήρια και το πλάτος τους είναι επαρκές όπως κρίνεται απαραίτητο. Η διέλευση των ιδιωτικών οχημάτων και των λεωφορείων με τα οποία μετακινούνται οι σπουδαστές γίνεται περιμετρικά του ΤΕΙ για την μη παρεμπόδιση των οχημάτων έκτακτης ανάγκης και για την ασφαλή διέλευση των πεζών στα κτήρια και γύρω από αυτά. Στην συνέχεια και αφού προσδιορίστηκαν οι καινούριες διαδρομές τοποθετήθηκαν στον υπαίθριο χώρο γήπεδα μπάσκετ, ένα γήπεδο ποδοσφαίρου 5Χ5, ειδικός χώρος για skateboard και graffiti, υπαίθρια αίθουσα διδασκαλίας, εκθεσιακό χώρο, υπαίθριος χώρος απονομής πτυχίων και εξωτερικός χώρος εκδηλώσεων σπουδαστών (βλ. εικόνα 9). Στην συνέχεια προστέθηκαν χώροι αναψυχής σε διάφορα τμήματα του ΤΕΙ, κάποιοι βρίσκονται σε σημεία με βάση το πράσινο άλλοι σε σημεία με βάση το υγρό στοιχείο και άλλοι πάνω σε πλακόστρωτα σημεία(βλ. εικόνα 8). Σημαντικό είναι ότι αναδείχτηκε το προϋπάρχον ρέμα το οποίο περνά ανάμεσα και δίπλα από τα κτήρια και σε κάποια περνά από κάτω(βλ. εικόνα 7), γύρω από αυτό υπάρχει πράσινο ενώ σε ένα σημείο δημιουργείται μικρός καταρράκτης(βλ. εικόνα 6). Για την σωστή επικοινωνία μεταξύ των κτηρίων και την άνετη διέλευση των πεζών και οχημάτων, κατασκευάστηκαν διάδρομοι από τσιμέντο με επένδυση πέτρας στηριζόμενοι από κολόνες 40Χ40. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά μήκος του δρόμου οπού υπάρχουν οι νέες θέσεις στάθμευσης τοποθετήθηκαν δέντρα, Οι σειρές δέντρων στις θέσεις στάθμευσης δεν εξυπηρετούν μόνο την αισθητική του χώρου και την προστασία των αυτοκινήτων από τον ήλιο, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όπου οι θερμοκρασία στην πόλη των Σερρών ανεβαίνει κατακόρυφα, αλλά έχουν και λειτουργική σημασία. Τα δέντρα απορροφούν μέρος της ηχορύπανσης που προκαλείται από την κίνηση των οχημάτων αλλά και μέρος των καυσαερίων που αποβάλλεται από αυτά. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται ένα κλίμα ηρεμίας στο εσωτερικό του ΤΕΙ. Τέλος στον υπαίθριο χώρο δημιουργήθηκε μια μικρή δασική περιοχή με σκοπό την αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντος.

Εικόνα 6

Εικόνα 7

Εικόνα 8

Εικόνα 9

- ΕΠΑΝΑΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΟΥ Γ

3.1 Το υπάρχον κτήριο Γ αποτελείται από ένα υπόγειο και δύο ορόφους. Το υπόγειο χρησιμοποιείται σαν αποθηκευτικός χώρος. Ο πρώτος όροφος έχει εισόδους από την ανατολική και την δυτική πλευρά του κτηρίου ενώ στα νότια υπάρχει ένα αμφιθέατρο το οποίο έχει επαφή με τον εξωτερικό περιβάλλοντα χώρο, επίσης στην ίδια πλευρά υπάρχουν  κάποιες αίθουσες διδασκαλίας και η σκάλα. Στην βόρεια πλευρά του ίδιου ορόφου βρίσκονται οι τουαλέτες και γραφεία καθηγητών. Στον δεύτερο όροφο στην ανατολική και δυτική πλευρά υπάρχουν μεγάλα ανοίγματα, στην νότια πλευρά βρίσκονται οι αίθουσες σχεδιαστηρίων ενώ στην βόρεια υπάρχουν οι τουαλέτες τα γραφεία των καθηγητών και κάποιες αίθουσες υπολογιστών.

Εικόνα 10

Εικόνα 11

Εικόνα 12

3.2 Αν και το κτήριο Γ  λειτουργικά δεν υστερεί, λόγω της κατασκευής του(βλ. εικόνα 12) η αισθητική είναι ελλιπής έως ανύπαρκτη. Δεν υπάρχει σωστός φωτισμός του κτηρίου και οι μεγάλοι διάδρομοι αχρηστεύουν αρκετά τετραγωνικά. Σκοπός της αναδιαμόρφωσης του κτηρίου είναι ο σωστός συνδυασμός λειτουργικότητας και αισθητικής έτσι ώστε να δίνει όμορφη αίσθηση τόσο στους καθηγητές όσο και στους σπουδαστές αλλά ταυτόχρονα και πλήρη εκμετάλλευση του χώρου σε θέμα λειτουργικότητας.

3.3 Η πρόταση για την αναδιαμόρφωση του κτηρίου, είναι η σωστή λειτουργία του κτηρίου σε συνδυασμό με την αισθητική και την αρμονία που μπορεί να έχει αυτό με το υγρό στοιχείο. Σαν γενική ιδέα, το κτίριο χωρίστηκε σε τρεις τομείς. Ο πρώτος είναι ο προϋπάρχον κορμός και σκελετός τους κτιρίου ο οποίος αναδεικνύεται. Στα δυτικά δημιουργείται καινούργια κατασκευή κυκλικού σχήματος, όπου μέσα σε αυτήν ''εισχωρεί'' ο παλιός σκελετός του κτιρίου. Αυτός ο τομέας είναι που στεγάζει τον κύριο αριθμό αιθουσών. Στα ανατολικά δημιουργήθηκε ένας άλλος τομέας όπου καλύπτει κατά βάσει την ανάγκη μας για αισθητική και ψυχαγωγία, μιας και είναι σχεδόν όλο γυάλινο και περιέχει έναν μεγάλο χώρο αναψυχής και μεταλλικούς διαδρόμους. Τοα κτίριο αποτελείται από τέσσερις ορόφους, η κύρια είσοδος βρίσκεται στον νότο ενώ υπάρχουν είσοδοι από όλες τις πλευρές του, επιτρέποντας στον κόσμο να κινηθεί και στις τέσσερις κατευθύνσεις. Το νέο κτήριο  περιβάλλεται από πράσινο και νερό (βλ. εικόνα 18). Στον ισόγειο όροφο μπαίνοντας από την κύρια είσοδο στο αριστερό κομμάτι του κτηρίου το οποίο έχει κυκλικό σχήμα, βρίσκεται η βιβλιοθήκη στην νότια πλευρά καθώς και η ανοιχτή αίθουσα σχεδίου με Η/Υ ελεύθεροι για όλους τους σπουδαστές ώστε να μπορούν να δουλεύουν μόνοι τους μέσα στη σχολή. Στην βορρειοανατολική πλεύρα υπάρχει μία ανοιχτή αίθουσα ψυχαγωγίας ενώ στο βορεινό κομμάτι βρίσκεται το αμφιθέατρο και οι τουαλέτες. Στο κέντρο του κομματιού αυτού καθώς και στους παραπάνω ορόφους υπάρχει ένα κυκλικό κενό, κάνοντας έντονο το φυσικό φωτισμό που μπαίνει από την γυάλινη οροφή, το οποίο περικλύζεται από μια μεταλλική σκάλα και τριγύρω υπάρχουν παγκάκια έτσι ώστε ο σπουδαστής να μπορεί να κάθεται κοντά στον χώρο οπού μπορεί να έχει μάθημα. Στο ανατολικό κομμάτι του ισογείου βρίσκεται το κυλικείο, μπροστά και γύρω από αυτό υπάρχουν καρέκλες και τραπεζάκια που έχουν άμεση θέα στον περιβάλλοντα χώρο έτσι ώστε να υπάρχει η ευχάριστη  αίσθηση της φύσης. Στο βορειοδυτικό κομμάτι είναι οι τουαλέτες ενώ σκάλες τοποθετήθηκαν σε κεντρικό σημείο και απέναντι από τον προϋπάρχον ανελκυστήρα. επίσης τοποθετήθηκαν βοηθητικές σκάλες στο κυλικείο(βλ. εικόνα 13). Στον πρώτο όροφο η νότια πλευρά του αριστερού κομματιού έχει τα σχεδιαστήρια όπου ανάμεσα τους υπάρχει εξώστης, στην βορειοανατολική πλευρά βρίσκεται η αίθουσα τεχνικής νομοθεσίας και στην βορειοδυτική χώρος Η/Υ, στην βόρεια πλευρά τοποθετήθηκαν οι τουαλέτες. Στο δεξί κομμάτι του πρώτου ορόφου εκτός από την σκάλα υπάρχει αποθηκευτικός χώρος στον οποίο μόνο το κυλικείο έχει άμεση πρόσβαση ( βλ. εικόνα 14). Ο δεύτερος όροφος στο αριστερό κομμάτι και νότια έχει την αίθουσα αρχιτεκτονικής και χώρο σχεδιαστηρίου, στην βόρεια πλευρά υπάρχουν αίθουσες Η/Υ ενώ στην δυτική έχει μια αίθουσα εκτυπώσεων για την άμεση διευκόλυνση τόσο των καθηγητών όσο και των σπουδαστών. Ανάμεσα στα δύο κομμάτια του κτηρίου στον νότο έχει δημιουργηθεί ένας εξώστης  ο οποίος μετατράπηκε σε χώρο αναψυχής και στο δεξί κομμάτι του κτηρίου υπάρχει η αίθουσα παρουσίασης πτυχιακών ενώ στην ανατολική πλευρά κατασκευάστηκε άλλος ένας εξώστης (βλ. εικόνα 15). Στον τρίτο όροφο στο νότο του αριστερού τμήματος κατασκευάστηκε η αίθουσα συνεδριάσεων και δίπλα της γραφεία, στο βορινό τμήμα η αίθουσα για τις διορθώσεις πτυχιακών και οι τουαλέτες. Περιμετρικά από τους χώρους έχουν τοποθετηθεί παρτέρια και παγκάκια αφού υπάρχει φωτισμός από την γυάλινη οροφή, δώμα με στέγη(βλ. εικόνα 16).  η οποία δίνει την αίσθηση εξωτερικού περιβάλλοντος. Τέλος στην δεξιά πλευρά κατασκευάστηκε πράσινη στέγη.

Εικόνα 13

Εικόνα 14

Εικόνα 15

Εικόνα 16

Εικόνα 17

Εικόνα 18

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο διαχωρισμός του κτηρίου με θύρες στην αριστερή πλευρά έγινε για λόγους πυρασφάλειας έτσι ώστε σε περίπτωση φωτιάς να μπορεί να απομονωθεί το ένα από τα δύο κομμάτια και τοποθετήθηκαν μεγάλα ανοίγματα για επαρκεί φωτισμό.

3.4 ΥΛΙΚΑ

Τα υλικά με τα οποία σχεδιάστηκε το κτήριο επιλέχτηκαν με βάση την αισθητική αλλά και την καλή ενεργειακή λειτουργία του κτηρίου. Στα παράθυρα και στις μπαλκονόπορτες τοποθετήθηκε αλουμίνιο άσπρο και μαύρο, οι εξώπορτες είναι πυρασφάλειας από ατσάλι και γυαλί ενώ οι εσωτερικές πόρτες επίσης πυρασφάλειας είναι από ξύλο.  Η μεταλλική σκάλα έχει ατσάλινη κουπαστή όπως και οι διάδρομοι ενώ τα κάγκελα του κτηρίου είναι από γυαλί. Στους τοίχους δεν υπάρχει καμία επένδυση έγινε απλό βάψιμο και τα δάπεδα είναι από κεραμικό πλακάκι. Τέλος το δώμα στο κυκλικό κτίριο καλύπτεται από μια γυάλινη οροφή και πολύ πράσινο(πράσινες στέγες), ενώ στο ''γυάλινο κτίριο'' έχει τοποθετηθεί μετταλική στέγη, όλα αυτά αναλύονται πιο συγκεκριμένα παρακάτω.

Πράσινες στέγες

Με τον όρο «Πράσινη Στέγη», ονομάζουμε ένα δώμα το οποίο έχει μετατραπεί σε κήπο, ο οποίος όμως αναπτύσσεται σε ελεγχόμενες συνθήκες με πολλά περιβαλλοντικά αλλά και οικονομικά οφέλη. Οι πράσινες στέγες είναι επίσης γνωστές ως φυτεμένα δώματα, πράσινες ταράτσες, οικολογικές στέγες, ταρατσόκηποι, roof gardens και διάφορες άλλες ονομασίες.

Υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα που μπορούν να πείσουν κάποιον σήμερα να αποφασίσει να αλλάξει το δώμα ή την ταράτσα του σε μία Πράσινη Στέγη. Καταρχάς με μια τέτοια εφαρμογή μειώνει σημαντικά το κόστος θέρμανσης του κτιρίου, διότι η διαστρωμάτωση ανάλογα με το πάχος της λειτουργεί ως επιπλέον θερμομόνωση και μειώνει τις απώλειες θέρμανσης.

Ταυτόχρονα μειώνει και το κόστος ψύξης εξοικονομώντας ενέργεια και χρήματα, εφόσον η θερμοκρασία εντός του κτιρίου τους καλοκαιρινούς μήνες, διατηρείται περίπου 10-15 βαθμούς κάτω από την εξωτερική. Βελτιώνει την ισορροπία του οικοσυστήματος εντός των πόλεων, δημιουργώντας μικροκλίμα το οποίο απορροφά μεγάλη ποσότητα σκόνης και νέφους καθώς ταυτόχρονα μειώνει την ηχορύπανση. Μέσω της φωτοσύνθεσης των φυτών παράγεται περισσότερο οξυγόνο στην ατμόσφαιρα και μειώνεται το διοξείδιο του άνθρακα. Με αυτόν τον τρόπο βελτιώνεται το ευρύτερο οικοσύστημα και αναβαθμίζεται το άμεσο περιβάλλον βοηθώντας στη μείωση του «φαινομένου της θερμικής νησίδας». Πολύ σημαντικός παράγοντας είναι η επίτευξη καλύτερης εκτόνωσης του αποχετευτικού δικτύου καθώς τα όμβρια ύδατα απορροφώνται από το φυτεμένο δώμα και μειώνεται η απορροή τους στους υπονόμους.

Εκτός από περιβαλλοντικά και ενεργειακά, υπάρχουν και πολλά οικονομικά οφέλη τα οποία προσφέρει ένα φυτεμένο δώμα. Είναι πολύ σημαντικό για έναν ιδιοκτήτη να γνωρίζει ότι η μόνωση του δώματος  προστατεύεται από εξωτερικούς παράγοντες που θα μείωναν τη διάρκεια ζωής της. Σημαντικό επίσης είναι ότι το κτίριο αναβαθμίζεται αισθητικά και συνεπώς αυξάνεται η εμπορική του αξία. Το γεγονός ότι υπάρχουν περισσότεροι χώροι προς εκμετάλλευση, οδηγεί ομοίως στην αύξηση της αξίας του ακινήτου.

Η ύπαρξη μιας πράσινης στέγης σε μια αστική περιοχή συμβάλει στην ενίσχυση της ψυχικής υγείας και ηρεμίας και φέρνει τους ανθρώπους πιο κοντά.

Μια νέα τάση που αναπτύσσεται στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις είναι η γεωργική παραγωγή - καλλιέργεια στις στέγες. Ένα πλεονέκτημα των φυτεμένων δωμάτων το οποίο ευνοεί την βιώσιμη ανάπτυξη, την ενασχόληση με τη γη και την δημιουργία σε ένα αστικό κέντρο.(βλ.εικόνα 17)

Μετταλική στέγη

Το θερμομονωτικό μετταλικό πάνελ πολυουρεθάνης  αποτελεί άριστη 
λύση με χαμηλό κόστος και ιδιαίτερη αισθητική. το μοναδικό στην

ελληνική αγορά διαθέσιμο από 20 χιλ. έως 100 χιλ σε 7 διαφορετικά πάχη έτσι ώστε να καλύπτει τις όλες ανάγκες των κτηριακών στεγών. Ο σχεδιασμός του διευκολύνει την τοποθέτηση φωτοβολταϊκών πάνελ. Αυτοφερόμενο δομικό στοιχείο με αφρό πολυουρεθάνης για την επίτευξη υψηλών θερμομονωτικών απαιτήσεων με πολύ μικρά παχύ αφρού. Συνδυάζει την αντοχή και την οικονομία. Είναι εύχρηστο στην μεταφορά και την τοποθέτηση, έτσι ώστε το κόστος εγκατάστασης να μειώνεται στο ελάχιστο.Τα μονωτικά αυτά πάνελ είναι κατάλληλα για μια πληθώρα χρήσεων:

- Για μόνωση και προστασία.

- Για οροφές, και πλαγιοκαλύψεις, κτιρίων.

- Για οριζόντια και κάθετη τοποθέτηση.

- Για άριστο λειτουργικό και αισθητικό αποτέλεσμα.

- Για την κατασκευή ψυκτικών θαλάμων.

- Για χώρους συντήρησης και αποθήκευσης τροφίμων.

- Για εργαστήρια με υψηλές απαιτήσεις υγιεινής.

Φωτοβολταϊκά πάνελ

Τα φωτοβολταϊκά συστήματα αποτελούν μια από τις εφαρμογές των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, με τεράστιο ενδιαφέρον για την Ελλάδα. Εκμεταλλευόμενο το φωτοβολταϊκό φαινόμενο, το φωτοβολταϊκό σύστημα παράγει ηλεκτρική ενέργεια από την ηλιακή ενέργεια. Τα φωτοβολταϊκά συστήματα έχουν τα εξής πλεονεκτήματα:

| * | Τεχνολογία φιλική στο περιβάλλον: δεν προκαλούνται ρύποι από την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας |
| --- | --- |
| * | Η ηλιακή ενέργεια είναι ανεξάντλητη ενεργειακή πηγή, διατίθεται παντού και δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα |
| * | Με την κατάλληλη γεωγραφική κατανομή, κοντά στους αντίστοιχους καταναλωτές ενέργειας, τα Φ/Β συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν χωρίς να απαιτείται ενίσχυση του δικτύου διανομής |
| * | Η λειτουργία του συστήματος είναι ολοσχερώς αθόρυβη |
| * | Έχουν σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις συντήρησης |
| * | Έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής: οι κατασκευαστές εγγυώνται τα «κρύσταλλα» για 20-30 χρόνια λειτουργίας |
| * | Υπάρχει πάντα η δυνατότητα μελλοντικής επέκτασης, ώστε να ανταποκρίνονται στις αυξανόμενες ανάγκες των χρηστών |
| * | Μπορούν να εγκατασταθούν πάνω σε ήδη υπάρχουσες κατασκευές, όπως είναι π.χ. η στέγη ενός σπιτιού ή η πρόσοψη ενός κτιρίου, |
| * | Διαθέτουν ευελιξία στις εφαρμογές: τα Φ/Β συστήματα λειτουργούν άριστα τόσο ως αυτόνομα συστήματα, όσο και ως αυτόνομα υβριδικά συστήματα όταν συνδυάζονται με άλλες πηγές ενέργειας (συμβατικές ή ανανεώσιμες) και συσσωρευτές για την αποθήκευση της παραγόμενης ενέργειας. Επιπλέον, ένα μεγάλο πλεονέκτημα του Φ/Β συστήματος είναι ότι μπορεί να διασυνδεθεί με το δίκτυο ηλεκτροδότησης (διασυνδεδεμένο σύστημα), καταργώντας με τον τρόπο αυτό την ανάγκη για εφεδρεία και δίνοντας επιπλέον τη δυνατότητα στον χρήστη να πωλήσει τυχόν πλεονάζουσα ενέργεια στον διαχειριστή του ηλεκτρικού δικτύου. |

Κουφώματα αλουμινίου

Η θερμική μόνωση των προφίλ αλουμινίου επιτυγχάνεται με διακοπή της θερμικής γέφυρας μεταξύ του εξωτερικού και του εσωτερικού τμήματός του με την βοήθεια παρεμβολής ειδικού μονωτικού προφίλ από πολυαμίδιο. Με την θερμοδιακοπή αποτρέπεται επίσης το φαινόμενο υγροποίησης των υδρατμών, που κάνει τα κουφώματα να φαίνονται ότι "ιδρώνουν" εσωτερικά, με τα γνωστά αποτελέσματα (πράσινοι τοίχοι, σκασμένοι σοβάδες, μούχλα κτλ).

Θερμοδιακοπή: είναι η παρεμβολή μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού προφίλ αλουμινίου, ενός υλικού, το οποίο είναι κακός αγωγός της θερμότητας.

Το μυστικό στα συστήματα θερμοδιακοπής κρύβεται στο πολυαμίδιο. Το πολυαμίδιο είναι ένα πολύ ανθεκτικό υλικό, το οποίο εκτός από την πολύ μικρή αγωγιμότητα διαθέτει και υψηλή σκληρότητα, γεγονός το οποίο συμβάλλει στη στιβαρότητα και ανθεκτικότητα των κουφωμάτων.

Είναι το μονωτικό υλικό που τοποθετείται σαν μπαρέτα στη διατομή του προφίλ και αποτελεί ουσιαστικά μια θερμοπλαστική ρητίνη. Αυτό που πρακτικά κάνει, είναι να διακόπτει τη μετάδοση της εξωτερικής θερμοκρασίας στο εσωτερικό των κουφωμάτων, λόγω του ότι αποτελεί κακό αγωγό θερμότητας. Το τελικό αποτέλεσμα είναι να βοηθάει στην τελειοποίηση και την αρτιότητα μιας στιβαρής τελικής κατασκευής.

Τα θερμοδιακοπτόμενα κουφώματα αλουμινίου, μειώνουν την απώλεια θερμότητας σε πολύ μεγαλύτερο ποσοστό απ’ ότι τα απλά κουφώματα αλουμινίου.

Πλεονεκτήματα:

- Εξοικονόμηση ενέργειας

- Μείωση δαπανών κλιματισμού

- Μείωση θερμικής απώλειας το χειμώνα

- Ελαχιστοποίηση κατανάλωσης ενέργειας για κλιματισμό το καλοκαίρι

- Ανθεκτικότητα σε ακραίες καιρικές συνθήκες

- Μείωση συμπύκνωσης υδρατμών στην εσωτερική επιφάνεια των προφίλ

- Χαμηλή διαπερατότητα αέρα

- Ηχομόνωση

# Text boxes

2

3

4

5

5

8

11

13

13

18

22

24

34

37

41

47